ＧＨｚ帯域電界強度計の教材化

（光るアンテナで電界速度を測る）

簡易な電波受信素子（以降「光るアンテナ」と記す）を作製して、携帯電話やPHSを電波発信源とする受信強度を測定することができる。これらの実験は本校科学部生徒とともに行った。その測定の工夫の変遷と、アンテナの種類による測定の例や水の影響等を実験・考察した。さらに、はんだを使わずに受信素子を作製する工夫を紹介する。デジタルマルチメータがあれば、その周辺のノイズ対策を施し電波受信強度を数値測定できる。

素子の写真　実態配線図　回路図

図１

図２

図３

図４

図５

図６

図７

図８

図９

図１０

図１１

<付録>

はんだなしで「光るアンテナ」を作製する。

実験室から離れて、一般教室での作製と実験も可能となる。

準備するもの　　作り方

ア　高輝度発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（輝度の高いもの）

１００個　１１００円

イ　ｼｮﾄｷｰﾊﾞﾘｱﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

(高周波用1SS104など)５００本　２５００円

ウ　ｱﾝﾃﾅ(被膜銅線)

エ　携帯電話(850 MHz, 1.5 GHz)、

PHS(1.9 GHz)

オ　デジタルマルチメータ

作製は下記写真の順番に部品をつなげる。

完成すると、結目はストローの穴にロックされ、回路は外力に強く安定に動作する。

今回の素子の部品は大量購入で約20円である。ＤＭＭ測定器の数が準備できれば学生実験の費用もかなり軽減できる。

# Text boxes

(c) 本記事を利用する場合は許可を得るための連絡をsizukayo@gol.comにください